## Slide 1: Network Programming Project 1
汇报人：董若扬
Reliable file transfer using Go-Back-N protocol

## Slide 2
项目简介
设计思路
程序演示
结果分析

## Slide 3: 项目简介

## Slide 4
项目简介
GBN（Go-Back-N）协议是一种数据链路层协议，用于在不可靠的通信信道上传输数据。GBN协议使用滑动窗口（sliding window）技术，同时具有可靠性和高效性。
GBN协议的主要思想是发送方可以连续发送多个数据包，而不需要等待接收方的确认。接收方会按照顺序接收数据包，并发送确认消息。如果发送方没有收到确认消息，它会假定出现了数据包的丢失，并重新发送窗口内的所有数据包。因此，GBN协议可以保证数据传输的可靠性。
GBN协议的缺点是，如果一个数据包丢失，窗口内的所有数据包都必须被重新发送，这可能会浪费大量的网络带宽和时间。因此，在高丢包率的网络中，GBN协议的效率可能会受到影响。
本项目使用Go-Back-N（GBN）协议实现可靠的文件传输协议。该协议需要确保即使存在错误或丢失的数据包，也能可靠地传输数据。该项目需要在发送方和接收方之间建立连接，将文件分割为适当的段，使用GBN协议传输段，并在接收方重新组合文件。该项目还需要处理错误消息和超时事件以确保数据传输的可靠性和完整性。

## Slide 5
关键问题
建立和维护连接
将文件分割为适当的数据包以进行传输
使用滑动窗口机制进行数据包的传输和接收确认
处理丢失的数据包并进行重传
在接收方重新组合数据包以形成原始文件
处理错误消息和超时事件以确保数据传输的可靠性和完整性。

## Slide 6: 设计思路

## Slide 7
程序设计-1
1. 帧结构：设计并实现数据帧的结构，包括帧头、帧体、校验和等字段，以便在数据传输过程中进行数据包的分组和组装。
2. 校验和的生成和检查：设计并实现校验和的生成和检查机制，以确保数据在传输过程中的完整性和准确性。
3. 滑动窗口的设置和控制：设计并实现滑动窗口机制，包括窗口大小、发送方和接收方的窗口控制等，以便实现对数据包的传输和接收。
4. 缓存：设计并实现缓存机制，包括缓存的大小、缓存的数据结构等，以便实现对数据包的存储和管理。
5. 序列空间和序列号的设置和控制：设计并实现序列空间和序列号的设置和控制机制，以确保数据包的顺序和完整性。
6. 确认规则：设计并实现确认规则，包括发送方和接收方的确认机制、确认超时等，以确保数据包的可靠传输。
7. 重传：设计并实现重传机制，包括发送方和接收方的重传控制、丢失数据包的处理等，以确保数据包的可靠传输。

## Slide 8
程序设计-2
8. 超时定时器的维护：设计并实现超时定时器的维护机制，以确保数据包的及时传输和重传。
9. UDP套接字：设计并实现UDP套接字，以实现数据包的传输和接收。
10. 各种可能的错误和模拟：设计并实现各种可能的错误和模拟，以测试数据包的传输和处理机制的可靠性和鲁棒性。
11. 日志记录：设计并实现日志记录机制，以记录数据包的传输和处理过程，以便进行故障排除和问题分析。
12. 配置文件和参数：设计并实现配置文件和参数，包括端口、序列号位数、超时定时器的值等，以便进行系统的初始化和配置。
13. 多进程/多线程：设计并实现多进程/多线程机制，以实现数据包的并发处理和传输。
14. 队列：设计并实现队列机制，以实现数据包的存储和管理。
15. 读取配置文件进行系统初始化：设计并实现读取配置文件进行系统初始化的机制，以方便用户进行系统的配置和使用。

## Slide 9
PDU
class PDU:
def __init__(self, seq_num, data=b''):
self.seq = seq_num
self.data = data
# 计算数据的校验和
self.crc = crc.calculate_crc(data)
self.start_time = -1
def __str__(self):
# 重写__str__方法，方便打印
return f"PDU(seq={self.seq}, data={self.data}, crc={self.crc})“
PDU类接受两个参数：seq_num和data（默认为空字节串）。seq_num表示该PDU的序列号，data表示该PDU携带的数据。在构造函数中，PDU类将seq_num和data分别保存到self.seq和self.data属性中，并且使用crc.calculate_crc()方法计算出data的校验和，并将结果保存到self.crc属性中。
在字符串表示方法中，PDU类重写了__str__方法，以便在打印对象时更方便地显示对象的属性。该方法返回一个字符串，其中包含了PDU的序列号、携带的数据和校验和。

## Slide 10
UDT
class UDT:
def __init__(self, lost, err):
# 初始化UDT，丢包率为lost，错误率为err
random.seed(time.time())
self.LOST_PROB = lost
self.ERR_PROB = err
def send(self, packet, sock, addr):
# 发送数据包packet，如果随机数小于错误率，则给数据包添加错误
if random.random() < self.ERR_PROB:
packet = self.make_error(packet)
# 如果随机数大于丢包率，则发送数据包
if random.random() > self.LOST_PROB:
sock.sendto(packet, addr)
@staticmethod
def recv(sock):
# 接收数据包
packet, addr = sock.recvfrom(1024)
return packet, addr
def sendack(self, ack, sock, addr):
# 将ack转换为字节流，发送ack
ack_bytes = ack.to_bytes(4, byteorder='little', signed=True)
if random.random() > self.LOST_PROB:
sock.sendto(ack_bytes, addr)
@staticmethod
def recvack(sock):
# 接收ack
ack_bytes, addr = sock.recvfrom(1024)
ack = int.from_bytes(ack_bytes, byteorder='little', signed=True)
return ack, addr
@staticmethod
def make_error(packet):
# 给数据包添加错误
err_data = b''
for i in range(len(packet) - 8):
byte = random.randint(65, 121)
err_data = err_data + byte.to_bytes(1, byteorder='little', signed=True)
return packet[0:8] + err_data
send方法向远程主机发送数据包packet。如果随机数小于错误率，它会调用make_error方法来给数据包添加错误。如果随机数大于丢包率，它将通过sock.sendto方法将数据包发送到远程主机的地址addr。
recv方法从远程主机接收数据包。它使用sock.recvfrom方法接收数据包，并将数据包和远程主机的地址一起返回。
sendack方法发送确认信息ack到远程主机。它将ack转换为字节流，使用sock.sendto方法将确认信息发送到远程主机的地址addr。
recvack方法从远程主机接收确认信息。它使用sock.recvfrom方法接收确认信息的字节流，将其转换为整数类型的ack，并将ack和远程主机的地址一起返回。
make_error方法给数据包添加错误。它随机生成错误数据，然后将其添加到原始数据包的前8个字节之后。

## Slide 11
CRC
def calculate_crc(data, crc=0):
# 这段代码计算给定的字节字符串的16位CRC（循环冗余校验）。
# 如果输入数据为空，则引发ValueError。
# 如果输入数据包含任何非整数元素，则引发TypeError。
# 如果输入数据包含在[0, 255]之外的整数，则引发ValueError。
if not data: # 检查输入数据是否为空
raise ValueError("The input data cannot be empty.") # 如果输入数据为空，则引发ValueError
for byte in data: # 遍历输入数据中的每个字节
if not isinstance(byte, int): # 检查字节是否不是整数
raise TypeError("The input data can only contain integers.") # 如果字节不是整数，则引发TypeError
if byte < 0 or byte > 255: # 检查字节是否在[0, 255]之外
raise ValueError(
"The integers in the input data must be within the range [0, 255].") # 如果字节在[0, 255]之外，则引发ValueError
crc = ((crc << 8) & 0xff00) ^ CRC_TABLE[((crc >> 8) & 0xff) ^ byte]
# 使用XMODEM算法和CRC16_XMODEM_TABLE查找表更新CRC值
# crc的最终值是输入数据的16位CRC。
return crc & 0xffff
计算给定的字节串的16位CRC（循环冗余校验）值
calculate_crc函数是一个通用的CRC计算函数，可以用于计算任意字节串的16位CRC值。在计算CRC值之前，它会对输入数据进行一些基本的检查，以确保输入数据的有效性和正确性。

## Slide 12
packet
def packing(seq_num, crc_num, data=b''):
# 检查输入类型是否正确
if not isinstance(seq_num, int):
raise TypeError('Please provide an integer value for the sequence number.')
if not isinstance(crc_num, int):
raise TypeError('Please provide an integer value for the CRC number.')
if not isinstance(data, bytes):
raise TypeError('Please provide a byte string for the data.')
# 使用小端字节顺序将序列号转换为字节
seq_bytes = seq_num.to_bytes(4, byteorder='little', signed=True)
# 使用小端字节顺序将CRC转换为字节
crc_bytes = crc_num.to_bytes(4, byteorder='little', signed=True)
# 将序列号、CRC号和数据连接在一起
packed_data = seq_bytes + crc_bytes + data
# 返回打包后的数据
return packed_data
def unpacking(packet):
# 检查packet是否少于8个字节，这意味着它是无效的
if len(packet) < 8:
return None
# 从前4个字节中提取序列号，使用小端字节顺序
seq_num = int.from_bytes(packet[0:4], byteorder='little', signed=True)
# 从下一个4个字节中提取CRC，使用小端字节顺序
crc_num = int.from_bytes(packet[4:8], byteorder='little', signed=True)
# 返回序列号、CRC号和数据
return seq_num, crc_num, packet[8:]
def pack_ack(ack_num):
# 检查输入类型是否正确
if not isinstance(ack_num, int):
raise TypeError('Please provide an integer value for the ACK number.')
# 使用小端字节顺序将ACK转换为字节
ack_bytes = ack_num.to_bytes(4, byteorder='little', signed=True)
# 返回打包后的数据
return ack_bytes
这段程序定义了四个函数，用于将数据打包和解包，以及生成ACK（确认）数据包。
函数 packing(seq_num, crc_num, data=b'') 接受三个参数：一个整数 seq_num 表示序列号，一个整数 crc_num 表示校验和，一个字节串 `data` 表示数据。该函数检查输入类型是否正确，然后将序列号、校验和和数据连接在一起，返回一个打包后的字节串。
函数 unpacking(packet) 接受一个字节串 packet，该字节串应该由 packing() 函数打包而成。该函数检查输入字节串的长度是否至少为8个字节，然后从前4个字节中提取序列号，从接下来的4个字节中提取校验和，最后返回一个包含序列号、校验和和数据的元组。
函数 pack_ack(ack_num) 接受一个整数 ack_num 表示确认号，将确认号转换成字节串并返回。该函数同样会检查输入类型是否正确。

## Slide 13
Sender
packets = []
seq_num = 0
while True:
# 读取文件
data = file.read(512)
if not data:
break
# 计算校验和
crc_num = crc.calculate_crc(data)
# 打包
pdu = packet.packing(seq_num, crc_num, data)
# 加入到包列表
packets.append(pdu)
seq_num += 1
num_packets = len(packets)
log_file.write(f"total {num_packets} packets(512bytes)\n")
window_size = config.getint('protocol', 'window_size')
next_frame_to_send = 0
# 接收函数
thread = threading.Thread(target=receive, args=(sock,))
thread.start()
overtime_flag = 0
scale = 50
start = time.perf_counter()
pre = start
# 发送窗口
while ack_expected < len(packets):
# 互斥锁
mutex.acquire()
# 发送窗口
while next_frame_to_send < ack_expected + window_size:
# 发送完毕
if next_frame_to_send >= len(packets):
break
# 发送
if overtime_flag == 0:
log_file.write(
f"{time.ctime()}: Send PDU={next_frame_to_send},STATUS=New,ACKed={ack_expected} to {receiver_addr}\n")
# 超时
elif overtime_flag == 1:
log_file.write(
f"{time.ctime()}: Send PDU={next_frame_to_send},STATUS=TO,ACKed={ack_expected} to {receiver_addr}\n")
# 发送
send_timer.satrt(next_frame_to_send)
UDTER.send(packets[next_frame_to_send], sock, receiver_addr)
next_frame_to_send += 1
overtime_flag = 0
# 超时
if send_timer.overtime(ack_expected):
overtime_flag = 1
next_frame_to_send = ack_expected
mutex.release()
print("\nTask completed successfully!")
# 发送空包
UDTER.send(packet.pack_empty(), sock, receiver_addr)
log_file.write("File sent successfully.\n")
file.close()
log_file.close()
该函数首先打开文件和日志文件，并将文件按照每次读取 data_size 字节的方式分割成多个数据包，计算每个数据包的校验和，然后打包数据包并存储在列表 packets 中。接下来，函数启动一个新的线程，用于接收接收方发送的 ACK 数据包。然后，函数通过一个循环不断发送数据包，直到接收方确认了所有数据包。循环中首先获取窗口大小，然后维护下一个要发送的数据包的编号 next_frame_to_send，并在每次循环中发送窗口内的所有数据包。在发送每个数据包之前，函数记录发送日志，并使用互斥锁保证多个线程不会同时访问共享资源。如果数据包发送后超时未收到确认，则重新发送该数据包。进度条部分用于显示传输进度。最后，函数向接收方发送一个空的数据包以表示文件传输结束，并记录传输成功的日志。

## Slide 14
Receive
def receive(sock, filename, ip_port):
# 创建UDT对象
config = configparser.ConfigParser()
config.read('config.ini')
lost = config.getfloat('protocol', 'Error_rate') / 100.0
err = config.getfloat('protocol', 'Lost_rate') / 100.0
udter = UDT.UDT(lost, err)
# 打开文件
file = open(filename, "wb")
log_filename = f"{ip_port[0]}_{ip_port[1]}_log_file.txt"
log_file = open(log_filename, "a+")
# 初始化期望的帧序号
frame_expected = 0
# 写日志
log_message = "{time}: Receiving file: {filename}\n".format(time=time.ctime(), filename=filename)
log_file.write(log_message)
# 接收数据直至结束
while True:
# 使用UDT对象的recv()方法接收数据
pdu, addr = udter.recv(sock)
if not pdu:
break
# 提取数据包的序号、校验和和数据
seq_num, crc_num, data = packet.unpacking(pdu)
# 校验数据的校验和
crc_expected = crc.calculate_crc(data)
if crc_expected != crc_num:
# 记录数据出错
log_message = "{time}: Receive PDU={seq_num}, STATUS=DataErr, FRAME_EXPECTED={frame_expected} from {addr}\n".format(
time=time.ctime(), seq_num=seq_num, frame_expected=frame_expected, addr=str(addr))
log_file.write(log_message)
continue
# 处理数据如果数据的序号和期望的序号相同
if seq_num == frame_expected:
# 记录数据正确并发送ACK
log_message = "{time}: Receive PDU={seq_num}, STATUS=OK, FRAME_EXPECTED={frame_expected} from {addr}\n".format(
time=time.ctime(), seq_num=seq_num, frame_expected=frame_expected, addr=str(addr))
log_file.write(log_message)
udter.sendack(frame_expected, sock, addr)
frame_expected += 1
file.write(data)
# 如果数据的序号和期望的序号不同，发送上一个ACK
else:
log_message = "{time}: Receive PDU={seq_num}, STATUS=NoErr, FRAME_EXPECTED={frame_expected} from {addr}\n".format(
time=time.ctime(), seq_num=seq_num, frame_expected=frame_expected, addr=str(addr))
log_file.write(log_message)
udter.sendack(frame_expected - 1, sock, addr)
log_message = "{time}: Program execution completed.\n".format(time=time.ctime())
log_file.write(log_message)
print("Program execution completed. Check log file for details.")
# 写日志尾
log_message = "{time}: Data received successfully.\n".format(time=time.ctime())
log_file.write(log_message)
# 关闭日志文件
log_file.close()
file.close()
这段代码实现了一个基于可靠传输协议的文件接收程序。以下是主要的步骤：
  导入所需的模块：configparser、time、UDT、crc和packet。
创建一个UDT对象，该对象用于接收数据包，并设置了一个错误率和丢包率。
打开一个用于写入接收的文件的文件对象，并打开一个用于写入日志的文件对象。
初始化期望接收的数据包序号为0。
在日志文件中写入开始接收文件的信息。
使用UDT对象的recv()方法接收数据包，提取数据包的序号、校验和和数据。
计算数据的校验和，如果数据出错，则记录错误日志并忽略该数据包。
如果数据包的序号等于期望的序号，则记录正确日志，并发送ACK确认，并将期望的序号加1，并将数据写入文件。
如果数据包的序号不等于期望的序号，则记录正确日志，并发送上一个序号的ACK确认。
如果没有更多的数据包，则写入完成日志并关闭文件和日志文件。
总体上，该程序使用了可靠传输协议来确保数据的正确接收，包括校验和、丢包重传和ACK确认机制。同时，它还记录了日志以便于调试和分析。

## Slide 15
analysis
# 使用seaborn设置样式
sns.set(style='whitegrid', font_scale=1.2)
# 绘制饼图
labels = ['New', 'Timeout', 'RT']
sizes = [new_count, timeout_count, retransmit]
colors = ['#66b3ff', '#ff9999', '#ff93ff']
plt.pie(sizes, labels=labels, colors=colors, autopct='%1.1f%%', startangle=90, pctdistance=0.85)
# 绘制白色圆圈
centre_circle = plt.Circle((0, 0), 0.70, fc='white')
fig = plt.gcf()
fig.gca().add_artist(centre_circle)
plt.axis('equal')
# 添加标题和配置信息
plt.title('Packet Transmission Status\n'
f'Send IP: {send_ip} | Receive IP: {receiver_ip}\n'
f'Send Port: {send_port} | Receive Port: {receiver_port}\n'
f'Window Size: {window_size} | Data Size: {data_size}\n'
f'Error Rate: {error_rate} | Lost Rate: {lost_rate}')
plt.tight_layout()
plt.show()
首先，使用Seaborn库设置样式，将样式设置为白色网格线和字体比例为1.2。
接着，定义标签、尺寸和颜色，用于绘制饼图。标签包括三个类别：新数据包（New）、超时数据包（Timeout）和重传数据包（RT）；尺寸包括三个数值：新数据包的数量（new_count）、超时数据包的数量（timeout_count）和重传数据包的数量（retransmit）；颜色包括三个颜色值：蓝色（#66b3ff）、粉红色（#ff9999）和洋红色（#ff93ff）。
然后，使用plt.pie()函数绘制饼图，设置尺寸（sizes）、标签（labels）、颜色（colors）、自动百分比（autopct）、起始角度（startangle）和百分比距离（pctdistance）等参数。
接下来，使用plt.Circle()函数绘制一个白色圆圈，将其添加到图形中心。
接着，使用plt.axis()函数将x和y轴设置为相等的比例，使饼图保持圆形。
然后，使用plt.title()函数添加标题，并在标题中包括发送端IP、接收端IP、发送端口、接收端口、窗口大小、数据大小、错误率和丢失率等信息。
最后，使用plt.tight_layout()函数调整图形布局，使图形更美观，并使用plt.show()函数显示图形。

## Slide 16
鲁棒性
装包时
# 检查输入类型是否正确
if not isinstance(seq_num, int):
raise TypeError('Please provide an integer value for the sequence number.')
if not isinstance(crc_num, int):
raise TypeError('Please provide an integer value for the CRC number.')
if not isinstance(data, bytes):
raise TypeError('Please provide a byte string for the data.‘)
考虑用户不规范输入
while True:
option = input("Please input your option: send/receive/close: ")
if option.lower() not in ["send", "receive", "close"]:
print("Invalid option. Please enter 'send', 'receive', or 'close'.")
else:
break
检查IP格式是否正确
while True:
send_ip = config.get('send', 'ip')
if re.match(r"\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}$", send_ip):
break
else:
print("Invalid IP address. Please enter a valid IP address.")
防止用户输入错误的端口号
while True:
try:
port = config.getint('send', 'port')
if 0 < port <= 65535:
break
else:
print("Invalid port number. Please enter a port number between 1 and 65535.")
except ValueError:
print("Invalid port number. Please enter a valid integer.")

## Slide 17
进度条
# 进度条
if time.perf_counter() - pre > 1:
pre = time.perf_counter()
param = num_packets // 50
i = next_frame_to_send // param
a = '█' * i
b = '░' * (scale - i)
c = (i / scale) * 100
dur = pre - start
print(f"\rProgress: {a}{b} {c:.1f}% ({next_frame_to_send}/{num_packets}) | Elapsed Time: {dur:.2f}s",
end='')

## Slide 18: 程序演示

## Slide 19
程序运行展示

## Slide 20: 结果分析

## Slide 21
结果分析
374.09s

## Slide 22
谢谢！